CUPRINS

REGULAMENT DE URBANISM

- Dispoziții generale

  - Rolul  R.L.U.

  - Baza legală a elaborării

  - Domeniul de aplicare

- Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

  - Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și   construit

  - Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

  - Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

  - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  - Reguli cu privire la echiparea edilitară

  - Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

  - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi și împrejmuiri

- Zonificare funcțională - Unități și subunități funcționale

- Prevederi la nivelul unităților și subunităților  funcționale

- L – locuirea

- C – căi de comunicație

- SP – spații plantate, agrement, sport

- GC – gospodărie comunală

- TR – echipare edilitară

- Unități teritoriale de referință

- DISPOZIȚII GENERALE

  - Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare, care conţine prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul uneia sau a mai multor zone studiate – în cazul nostru, al unui teren din extravilanul  municipiului Tg.- Jiu, str. Prieteniei, jud. Gorj.

Normele propuse în Regulamentul Local de Urbanism al zonei studiate sunt norme deja stabilite prin UTR 30 – zonă locuințe individuale Calea Severinului, care se regăsesc în Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al mun. Tg.- Jiu.

  - Baza legală a elaborării

Normele menţionate în prezentul Regulament Local de Urbanism au fost elaborate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi Legea nr. 50/1996 modificată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În acelaşi timp Regulamentul de Urbanism din prezentul PUZ pentru zona studiată s-a făcut în strânsă corelare cu celelalte acte normative specifice şi complementate care au legătură cu activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism, după cum urmează:

# Planul Urbanistic General al mun. Tg.- Jiu.

# Ridicări topografice avizate OCPI Gorj.

# Studiu geotehnic elaborat pe amplasament.

# Certificatul de urbanism nr. 1123 din 30.08.2022 emis de Primăria Tg.-Jiu.

# Codul Civil.

# Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările ulterioare.

# Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.

# Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare.

# Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările și completările ulterioare.

# Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 22.12.2005 privind protecţia mediului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

# Codul silvic din 19.03.2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27.03.2008.

# Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 02.06.1994.

# Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului județean - Secţiunea - Căi de comunicaţie, publicată în Monitorul Oficial al României.

# Legea nr. 20/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului județean - Secţiunea - Apa, publicată în Monitorul Oficial al României.

# Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.152 din 12 aprilie 2000.

# Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001.

# Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001.

# Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002.

# Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – republicată în Monitorul Oficial al României, nr. 771 din 23.08.2004.

# Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 di 20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29.06.2007.

# Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002.

# Hotărârea Guvernului nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 07.03.2002.

# Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004.

# Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 in 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

# Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 10.04.1997.

# Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile în domeniul turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 30.01.1996.

# Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 februarie 1996.

# Hotărârea Guvernului nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 20 octombrie 2004.

# Ordinul Ministrului Apărării Naţionale, Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministrului de Interne şi al Directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 30/34/3422/4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1995.

# Legea 292/2018 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu completările şi modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, din                 10 decembrie 2018.

# Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României.

# Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

# Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  138 bis din 6 aprilie 1998.

# Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  138 bis din 6 aprilie 1998.

# Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

# Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

# Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

# Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  384 din 9 octombrie 1998.

# Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998.

# Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei              nr. 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii       nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002.

# Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 462 /1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993.

  - Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea tuturor construcțiilor și amenajărilor situate în zona propusă spre studiere prin prezentul P.U.Z. din mun. Tg.- Jiu, str. Prieteniei, jud. Gorj, respectiv cea indicată în avizul de oportunitate nr. 50 din 05.05.2023 eliberat de Primăria municipiului Tg.- Jiu.

Terenul studiat, este de 6.135,00 mp și se compune din :

- terenuri proprietate privată (S = 5.717, 00 mp), cu numere cadastrale 45484, 56462, 62580 și 62579 care sunt situate în extravilanul mun. Tg.- Jiu,  jud. Gorj, la limita cu terenuri introduse prin PUZ-uri aprobate, în UTR 30 - zonă locuințe individuale Calea Severinului,

- ogaș - teren privat al mun. Tg.-Jiu (S = 81,00 mp);

- teren destinat pentru drum (str. Prieteniei) - teren de utilitate publică      (S = 337,00 mp).

Terenul cu nr. cadastral 45484 (S=2.810,00 mp) aparține familiei Vasile Nicolae, căsătorit cu Vasile Elena și familiei Șomănescu Marinel, căsătorit cu Șomănescu Aurica, conform Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 5970 din 30.10.2007 la Biroul Notarului Public Silvia Badea și Extras de CF pentru informare nr. 63473 din 02.08.2022.

Terenul cu nr. cadastral 56462 (S=850,00 mp) aparține familiei Popescu Florin Marius, căsătorit cu Popescu Corina Maria, conform Contract de vânzare autentificat sub nr. 4214 din 24.11.2021 la Biroul Notarului Public Silvia Badea și Extras de CF pentru informare     nr. 63570 din 02.08.2022.

Terenul cu nr. cadastral 62580 (S=1.027,00 mp) aparține familiei Ion George Viorel, căsătorit cu Ion Claudia Elena, conform Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4152 din 07.04.2022 la Biroul Notarului Public Călina Marcel Horațiu și Extras de CF pentru informare nr. 108526 din 06.10.2022.

Terenul cu nr. cadastral 62579 (S=1.030,00 mp) aparține familiei Lățoiu Cristian, căsătorit cu Lățoiu Georgiana Vasilica, conform Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4146 din 07.04.2022 la Biroul Notarului Public Călina Marcel Horațiu și Extras de CF pentru informare nr. 108525 din 06.10.2022.

Folosința actuală a terenurilor proprietate privată propuse a fi introduse din extravilan în intravilan, în suprafață de 5.717,00 mp, este de teren arabil.

Terenul cu nr. cadastral 45484 se învecinează:

- la nord cu teren cu nr. cad. 55920 și teren mun. Tg.-Jiu,

- la sud cu terenuri cu nr. cad. 52187, 64591, 44562, 44563, 43472,

41906 și teren mun. Tg.-Jiu

- la est cu teren cu nr. cad. 57197, 44540 și 52187

- la vest cu str. Prieteniei.

Terenul cu nr. cadastral 56462 se învecinează:

- la nord cu ogaș existent

- la sud cu teren cu nr. cad. 51598 (teren rezerva Comisiei Locale)

- la est cu str. Prieteniei

- la vest cu teren rezerva Comisiei Locale.

Terenul cu nr. cadastral 62580 se învecinează:

- la nord cu teren cu nr. cad. 62579 (Lățoiu Cristian)

- la sud cu ogaș existent

- la est cu str. Prieteniei

- la vest cu teren cu nr. cad. 42538 și cu teren rezerva Comisiei Locale.

Terenul cu nr. cadastral 62579 se învecinează:

- la nord cu teren cu nr. cad. 51604

- la sud cu  teren cu nr. cad. 51580 (Ion George Viorel)

- la est cu str. Prieteniei

- la vest cu teren cu nr. cad. 42538.

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE  A TERENURILOR

  - Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea

patrimoniului natural și construit

Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse de lege şi de prezentul regulament. De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor   obiective:

- completarea zonelor needificate, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, având prioritate locuințele;

- valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare;

- amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol / plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului este interzisă.

  - Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului

public

    - Zona studiată nu prezintă riscuri naturale.

2.2.2. Riscuri  tehnologice – zona studiată nu prezintă riscuri tehnologice și nu se permite pe acest amplasament autorizarea construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice. Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri  tehnologice se stabilește prin ordin comun al ministrului industriei și resurselor, ministrului agriculturii alimentației și pădurilor, ministrul apelor și protecției mediului, ministrului sănătății și familiei, ministrului lucrărilor publice, ministrului apărării naționale și ministrului de interne.

2.2.3. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

    - Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Se propune introducerea terenului studiat în intravilan și schimbarea destinației acestuia din teren arabil în teren curți-construcții pentru construire locuințe și funcțiuni complementare. Propunerile solicitate de beneficiari sunt în corelare cu reglementările învecinate, corespunzătoare UTR-lui 30 – zonă locuințe individuale Calea Severinului, pentru care se vor aplica regulile de bază deja stabilite şi aprobate în Capitolul II al Regulamentului de Urbanism al municipiului Tg.- Jiu.

Se propune introducerea terenului studiat, din extravilan, în intravilanul municipiului Tg.-Jiu și schimbarea destinației acestuia din teren arabil, în teren curți-construcții pentru locuințe și funcțiuni complementare.

Se propune parcelarea terenului cu nr. cadastral 45484 (S=2.810,00 mp) în trei loturi, din care două de câte 1.275,00 mp pentru construirea de locuințe (din care unul cu acces direct la strada Prieteniei) și un lot de  260,00 mp pentru acces auto și pietonal, stradă de 4,00 m (S= 208,00 mp) și trotuar de 1,00 m (S= 52,00 mp).

Celelalte 3 parcele studiate rămân în parametrii existenți, cu acces direct la str. Prieteniei.

De asemenea, se propune continuarea amenajării străzii Prieteniei de 7,00 m cu trotuare de o parte și cealaltă a străzii, de 1,00 m.

Se propune realizarea tuturor rețelelor tehnico edilitare îngropat, sub străzile și trotuarele propuse, înainte de asfaltarea sau betonarea acestora, astfel încât să nu fie nevoie de spargeri ulterioare.

Pentru canalizarea apelor menajere se propun bazine etanșe vidanjabile pentru fiecare parcelă în parte.

Construcțiile propuse pot doar locuințe unifamiliale individuale sau cuplate sau locuințe la etajul 1 și 2 și funcțiuni complementare la parter.

Construcțiile propuse vor avea un regim de înălțime P … P+2, cu              H maxim construcție = 10,50 m, pentru construcții cu învelitoare tip terasă și 15,00 m pentru construcții cu învelitoare tip șarpantă.

Pentru aspectul arhitectural pot fi realizate dominante verticale care să depășească înălțimea standard stabilită.

Aceste dominante pot fi de tip turnuleț (la construcții cu învelitoare - șarpantă) sau lamele verticale de fațadă și/sau casa scării pentru ieșire pe terase necirculabile (la construcții cu învelitoare -  terasă).

2.2.5.  Procentul de ocupare a terenului, raportat la suprafața fiecărui lot în parte va fi:

- P.O.T. maxim propus = 30,00% și C.U.T. maxim propus  = 0,90 pentru loturile destinate pentru locuințe;

- P.O.T. maxim propus = 40% și C.U.T. maxim propus  = 1,20 pentru loturile destinate pentru alte funcțiuni complementare sau locuințe cu funcțiuni mixte la parter.

2.2.6. Lucrări de utilitate publică

Inițiatorii PUZ vor finanța amenajarea circulației auto, a parcărilor și a trotuarelor situate în afara incintei (drumul de servitude propus) și racordurile rutiere pentru accesul în incinte.

2.3.  Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

    - Orientarea față de punctele cardinale

Se recomandă orientarea spațiilor locuibile astfel încât să se asigure însorirea  lor.  Se recomandă orientarea nord a spațiilor de depozitare.

    - Amplasarea față de drumurile publice

Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului (OG 7/2010).

Amplasarea parcărilor în zona imobilelor propuse vor respecta distanța minimă de 5,00 m față de fațadele cu ferestre la camere locuibile (dormitoare și camere de zi).

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:

- construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare;

- parcaje, amenajare platformă(e) gunoi cu tomberoane îngropate, pe categorii de selectare, locuri de odihnă prevăzute cu bănci și pergola pentru umbrire, foișoare de curte;

- conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.

- Amplasarea indicatorilor rutieri și panouri de reclamă.

Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv.  Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, se reglementează situaţiile în care se emite autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public fără acord prealabil.

La intersecția străzii Prieteniei și drumul de acces realizat pentru lotul 2 (drumul de servitute) se va amplasa indicatori rutieri.

  - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

    - Accese carosabile

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Se propune realizarea accesului auto și pietonal, la lotul 2 de pe terenul studiat, din strada Prieteniei.  Se propune stradă de 4,00 m cu trotuar de 1,00 m, pe partea cu lotul 1 (latura sud-est).

Autospeciala de pompieri trebuie să poată avea acces la construcțiile propuse pe cel puțin 2 laturi.

    - Accese pietonale

În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

Pe latura străzii propuse se va realiza trotuar de 1,00 m care se va racorda la trotuarul propus de 1,00 m al străzii Prieteniei.

Se va asigura accesul nestingherit al persoanelor cu dizabilități locomotorii de-a lungul   acceselor pietonale propuse.

  - Reguli cu privire la echiparea edilitară

    - Racordarea la rețelele publice edilitare existente

Autorizarea executării construcțiilor este permisă, din punctul de vedere al rețelelor edilitare, pentru că există posibilitatea realizării infrastructurii tehnico-edilitare pentru  toate construcțiile propuse prin racordarea acestora la rețelele existente de-a lungul străzii Prieteniei (apă, canalizare ape pluviale, energie electrică, internet și gaze), cu posibilitatea branșării fiecărui lot propus.

Pentru canalizarea apelor menajere se propun bazine etanșe vidanjabile pentru fiecare parcelă în parte.

    - Extinderea rețelelor edilitare existente

Se propune realizarea infrastructurii tehnico-edilitare din rețelele existente de-a lungul străzii străzii Prieteniei pentru apă, canalizare ape pluviale, energie electrică, internet și gaze cu posibilitatea branșării fiecărui imobil propus.

Pentru canalizarea apelor menajere se propun bazine etanșe vidanjabile pentru fiecare parcelă în parte.

Se propune realizarea rețelelor tehnico-edilitare sub străzile propuse, înainte de asfaltarea sau betonarea acestora, astfel încât să nu fie nevoie de spargeri ulterioare.

Branșamentele necesare se vor face pe cheltuiala beneficiarului.

  - Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor și ale construcțiilor

    - Înălțimea construcțiilor

Se propun construcții cu un regim de înălțime P…P+2, cu H maxim construcție = 10,50 m, pentru construcții cu învelitoare tip terasă și        15,00 m pentru construcții cu învelitoare tip șarpantă.

Pentru aspectul arhitectural pot fi realizate dominante verticale care să depășească înălțimea standard stabilită.

Aceste dominante pot fi de tip turnuleț (la construcții cu învelitoare - șarpantă) sau lamele verticale de fațadă și/sau casa scării pentru ieșire pe terase necirculabile (la construcții cu învelitoare -  terasă).

    - Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

  - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

    - Parcaje

Se vor amenaja parcări în incintele propuse. Pentru loturile destinate locuințelor  individuale sau cuplate se va asigura minim 1 loc de parcare în incintă sau garaj.  Pentru loturile destinate pentru pensiuni sau clădiri sociale (cămin de bătrâni, etc.) se vor asigura locuri de parcare în funcție de capacitatea de cazare și de numărul de angajați.

    - Spații verzi

În incinta fiecărui lot se vor amenaja spații verzi plantate. Suprafaţa de teren pentru spaţii verzi, plantate sau cultivate va fi de minim 2,00 mp/locatar.

    - Împrejmuiri

Conform Regulamentului General de Urbanism aferent PUG mun. Tg.-Jiu şi a Regulilor de bază cuprinse în Regulament sunt permise realizarea de împrejmuiri opace cu înălţimea de 2,00 m pe laterale şi spate şi a împrejmuirilor transparente, compuse din lacre de lemn sau metal (tablă perforată vopsită),  până la 2,00 m, cu soclu zidit tencuit sau placat cu piatră cu  h = 90 cm la stradă. La frontul stradal, se propune, realizarea de către inițiatorul prezentului PUZ a unor împrejmuiri care să fie tratate unitar, din punct de vedere arhitectural.

- Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale

- L – locuirea

Funcțiunea dominantă propusă este  locuințe unifamiliale

- IS – instituții și servicii

Se pot realiza spații destinate funcțiunii pentru prestări servicii nepoluante (birouri administrative, cabinete medicale, etc), turism (cazare tip aparthotel), amplasate în imobilele propuse;

- ID – unități de producție și depozitare

nu e cazul

- C – căi de comunicație

Se va realiza stradă de acces la lotul 1 (drum de servitude) și trotuar public, precum și trotuare la strada Prieteniei   – obiective de utilitate publică propuse prin  prezentul PUZ

- SP – spații plantate, agrement, sport , recreere, odihnă

- GC – gospodărie comunală, platforme de gunoi

Se vor amenaja platforme pentru pubele de gunoi în incinta fiecărui

lot propus care se vor ridica periodic de către firme specializate prin grija viitorilor proprietar  (în baza unor contracte de servicii)

În zona pietonală propusă a străzii Prieteniei se vor amenaja iluminat public și coșuri de gunoi stradal

- TR – echipare edilitară  - rețele tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, energie electrică, internet)

# Unități teritoriale de referință

UTR-urile reprezintă instrumente operaționale în sprijinul reglementărilor specifice din PUZ, se delimitează convențional pe baza criteriilor de omogenitate morfologică și funcțională. Ele se conturează prin străzi și limite cadastrale, pe baza funcțiunilor predominante ce permite stabilirea categoriilor de intervenții.

Stabilirea UTR-urilor pe zone funcționale se face prin PUG.  În cadrul PUZ, UTR-urile se preiau ca atare și se detaliază pe unități și subunități  funcționale.

Pentru unitățile și subunitățile cu caracteristici similare se poate formula și aplica același  set de prescripții.

Terenul studiat în prezentul PUZ este propus să fie integrat în UTR 30 – zonă locuințe individuale Calea Severinului, pentru care se vor aplica regulile de bază deja stabilite şi aprobate în Capitolul II al Regulamentului de Urbanism al municipiului Tg.- Jiu.

Întocmit,

Arh. Pasăre Viorel Dorel

atestat RUR pentru categoriile D (PUG, PUZ) și E (PUD)